## Slide 1
実験進捗
MoQ Subscriber Priority
制御実験
どの条件で優先度が配信遅延を変えるのか
目的 → 仮説 → 実験 → 結果 → 改善
発表者：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所属：＿＿＿＿＿＿＿＿
2026年9月30日
1

## Slide 2
結論を先に
今回の実験で最も重要だったのは、損失率ではなく待ち行列の場所だった
MoQ subscriber priority 実験進捗
2
結論 1｜優先度は機能する
Subscriberで指定した優先度はMoQからQuinnへ正しく伝わり、選択トラックを先にスケジュールした。
結論 2｜損失は必須ではない
損失ゼロでもQuinn内部に競合を作ると、選択トラックの中央値が約24%改善した。
結論 3｜全体高速化ではない
効果は容量の再配分。選択側が速くなる代わりに、非選択側は遅くなる。
最終的に確認できた因果関係
1
複数streamが
同時に送信候補
2
Quinn内部に
送信待ち
3
priority schedulerが
順序を選択
4
選択側の遅延低下
非選択側の遅延増加

## Slide 3
実験の目的と検証した問い
単に『優先度が効いた』で終わらず、機構と適用条件を切り分ける
MoQ subscriber priority 実験進捗
3
Q1
優先度は本当に効くか
Subscriberの設定がtransportまで正しく届くか
機能確認
Q2
何が結果を左右するか
購読順序、group size、損失、RTT、cwnd、送信位相
交絡の除去
Q3
どの層で待っているか
Publisher、Quinn scheduler、送出後の外部FIFO
機構の特定
Q4
結果は測定誤差ではないか
受信処理、時計、GSO、stream上限、有限実験時間
再現性の担保

## Slide 4
最初に構築した実験系
同一ホストのmonotonic clockでPublisherからSubscriberまでの片方向遅延を測定
MoQ subscriber priority 実験進捗
4
1
Python
Publisher
audio + background
2
moq-relay
MoQ / QUIC
3
UDP Shaper
rate・delay・queue
4
Python
Subscriber
CSV + completion ACK
audio
1,944 bytes / 20 ms
48 kHz mono PCM
約0.778 Mbps
background
初期: 32,768 bytes / 4 Mbps
対称化後: 1,944 bytes / 20 ms
3つのpriority mode
off: 0 / 0
audio: 255 / 0
background: 0 / 255
各payloadに MLAB / track / sequence / send_time を格納

## Slide 5
比較を成立させるための実験手順
条件間の差を優先度だけに近づけ、runを独立な標本として扱った
MoQ subscriber priority 実験進捗
5
01
両購読の準備完了後に送信開始
先に購読したtrackだけが早く送信を始めることを防止
02
runごとに固有broadcast名
relayのlingerや前runの状態混入を防止
03
固定seedで条件順をランダム化
時間変動が特定modeへ偏ることを防止
04
完了ACK後にPublisherを終了
最後のframeが接続終了で欠けることを防止
05
run単位のbootstrap CI
同一run内の相関frameを独立標本として数えない

## Slide 6
初期結果: group sizeが大きな交絡要因だった
同じpriority比較でも、groupの完了しやすさが観測遅延を変える
MoQ subscriber priority 実験進捗
6
元のサイズ
audio 1,944 B / background 32,768 B
観測
● 小さいaudio groupはequal priorityでも早く完了
● background優先ではaudio p50が約4秒まで悪化
● audio優先の追加効果は小さく見えた
サイズを揃えた後のaudio p50
audio-first
OFF
3938 ms
audio-first
優先
2189 ms
background-first
OFF
3994 ms
background-first
優先
1953 ms
44%改善
51%改善
判断: サイズが違うままでは、自然な完了順をpriority効果と誤認する。以後は両trackを1,944 B / 20 msに対称化。

## Slide 7
深い外部FIFOでは効かず、浅いqueueで効果が現れた
対称トラフィック、1 Mbps link、50 ms downstream delay
MoQ subscriber priority 実験進捗
7
queue = 1,000 packets
loss 0%
全modeのp50: 706から720 ms
priorityによる実質差なし
Quinn送出後のFIFOが全余剰を吸収
queueを段階的に縮小
loss増加
再送とACK遅延により、byte rangeが
priority-aware schedulerへ繰り返し戻る
0%
25%
50%
1000
0.5%
200
0.6%
100
6.7%
50
19.6%
20
41.6%
queue depth
選択trackの平均p50改善率
判断: 損失が必要なのか、損失が内部競合を作っただけなのかを切り分ける必要がある。

## Slide 8
優先度がどこまで正しく伝わるかを追跡
MoQ境界、接続全体、個別STREAMの順に観測範囲を狭めた
MoQ subscriber priority 実験進捗
8
1
MoQ test transport
明示priorityは購読順に依存せず
正しいsend_orderへ変換
2
Quinn qlog
loss・RTT・cwnd・PTOは条件間で近い
接続全体の偏りでは説明不能
3
STREAM instrumentation
track / sequence / stream IDを対応付け
全scheduled byte rangeを再構成
直接観測の結果
重損失下では、選択trackの最終scheduleが33から49%早まり、再scheduleされたbyte比率も低下。
効果はQuinn内部のloss recovery schedulingに存在した。

## Slide 9
改善実験: 損失なしでQuinn内部に競合を作る
send_windowではなく、一時的なfixed congestion controllerで送信境界を制約
MoQ subscriber priority 実験進捗
9
失敗した試行｜send_window
12.5 KBは実RTT約50 msでは約2 Mbps相当。
合計負荷1.555 Mbpsを上回り、外部FIFOが依然として遅延を保持。
改善｜fixed cwnd = 5,000 B
Quinn pacerを約1 Mbpsへ制約。
外部linkは100 Mbpsに上げ、外部queueをボトルネックから除外。
完全性確認
120 runs / 24,000 groups
proxy loss 0、STREAM再送 0
全groupとstreamを対応付け。
選択trackのapplication p50
equal priority
3483 ms
selected priority
2628 ms
約24%改善
同一sequenceで選択trackが
先にschedule完了: 99から100%
結論: packet lossは必須ではない。Quinn内部の競合が十分条件。

## Slide 10
効果の境界はbandwidth-delay関係で決まる
固定値ではなく、in-flight budgetとoffered loadの比率で3つの領域に分かれる
MoQ subscriber priority 実験進捗
10
領域 A
1 track分未満
選択側もbacklog
改善は小さい
領域 B
1 track以上・合計未満
選択側を維持可能
効果が最大
領域 C
合計負荷以上
両trackを即時schedule
遅延効果なし
75 ms固定でcwndを変更した修正後結果
6,000 B
7.2%
13,000 B
70.0%
20,000 B
0.0%
cwnd 13,000 B固定でdelayを変更した修正後結果
25 ms
0.0%
75 ms
70.0%
100 ms
19.0%
150 ms
12.4%
このworkloadではcwnd 12,750から13,000 B付近でp50効果が消失。1 msの生成位相差だけでも境界が移動した。

## Slide 11
測定誤差の発見: Subscriber内のhead-of-line waiting
『非選択trackまで速くなった』という不自然な結果を受信境界まで追跡
MoQ subscriber priority 実験進捗
11
修正前
group Aを受信
全frameを読み切る
その後で次のrecv_group()
後続groupはすでに届いていても
application内で待たされる
修正後
groupを到着順に受け続ける
async task 1
async task 2
async task 3
各groupのframe streamを並行read
100 ms delay / cwnd 13,000 B の修正後
+19%
選択track p50
−14%
非選択track p50
購読順の差
0.0から0.6%
全CIが0を含む

## Slide 12
実験の進展と判断の連鎖
各結果を根拠に、次の不確実性を一つずつ潰した
MoQ subscriber priority 実験進捗
12
1
① 初期比較
group sizeが交絡
2
② 対称化
deep FIFOでは差なし
3
③ queue sweep
loss増加で効果増大
4
④ transport追跡
Quinn schedulerへ局在
5
⑤ fixed cwnd
損失なしでも効果
6
⑥ receiver修正
容量再配分を確認
進捗の核心: 見えた差をそのまま結論にせず、交絡・測定境界・再現性を順番に検証した。

## Slide 13
まとめと今後の改善
現時点の到達点と、実運用・追加検証への示唆
MoQ subscriber priority 実験進捗
13
確定したこと
● 明示priorityは正しくQuinnへ届く
● 内部競合があると選択側を前進させる
● lossは必須条件ではない
● 購読順による有意差はない
● 効果は容量再配分である
実装・運用上の改善
● group frameは並行して読む
● 深い下流FIFOを避ける
● priority-aware scheduler手前でbackpressureを作る
● group sizeと生成位相を揃えて評価する
● p50だけでなくp95も確認する
次に行うなら
● 実ネットワークと複数RTTで再現
● video/audioの現実的なburstで評価
● BBR/CUBIC等controller差を比較
● qlogへstream attributionを追加
● QoE指標と帯域公平性を同時評価
最終メッセージ
Priorityは『速くする魔法』ではなく、制約された送信容量を
どのstreamへ先に配るかを決める仕組みである。
出典: py/moq-rs/examples/local_experiment/RESULTS.md